## Slide 1: Internet Protocol
Akhmad Zaini

## Slide 2: Penggunaan Internet

## Slide 3: TCP/IP Suite Protocol

## Slide 4: Alamat IP
Alamat unik yang membedakan perangkat dalam jaringan
Panjang alamat IP adalah 32 bit
Dipecah menjadi 4 segmen
Masing-masing segmen ditulis dalam format decimal, oleh karenanya nilai maksimal pada masing-masing segmen adalah 255
Contoh penulisan :
  103.4.56.2
  172.16.5.4
  192.168.0.4

## Slide 5: Alamat IP

## Slide 6: Classful Addressing
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E
Class D digunakan untuk multicast
Class E digunakan untuk Experimental

## Slide 7: Elemen Alamat IP
Network ID (Alamat jaringan)
Host ID (Alamat host/perangkat/device)
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
dst
192.168.100.1
192.168.100.2
192.168.100.3
dst
Net : 192.168.0.0
Net : 192.168.100.0

## Slide 8: Pembagian Class

## Slide 9: Class A
Terdapat (2 ^ 7) - 2  126 network (0.0.0.0 dan 127.x.y.z merupakan alamat spesial)
Setiap network memiliki (2 ^ 24) - 2  16.774.214 host
Rentang IP 1.x.x.x s/d 126.x.x.x

## Slide 10: Class B
Terdapat (2 ^ 14)  1634 network
Setiap network memiliki (2 ^ 16) - 2  65.534 host
Rentang IP 128.0.x.x s/d 191.255.x.x

## Slide 11: Class C
Terdapat (2 ^ 21)  2097152 network
Setiap network memiliki (2 ^ 8) - 2  254 host
Rentang IP 192.0.0.x s/d 223.255.255.x

## Slide 12: Class D
Tidak memiliki subnet
Hanya ada 1 network saja
Rentang IP 224.0.0.0 – 239.255.255.255

## Slide 13: Class E
Tidak memiliki subnet
Jangkauan IP 240.0.0.0 – 255.255.254

## Slide 14: Alamat IP Spesial
169.254.0.0 – 169.254.0.16 : Link local addresses
127.0.0.0 – 127.0.0.8 : Loop-back addresses
0.0.0.0 – 0.0.0.8 : used to communicate within the current network.

## Slide 15: Aturan Host ID
Dalam jaringan manapun, host ID haruslah unik.
Host ID yang nilai bitnya 0 semua, alamatnya digunakan sebagai network ID
Host ID yang nilai bitnya 1 semua, alamatnya digunakan sebagai alamat broadcast

## Slide 16: Permasalahan Classful
Jutaan alamat pada class A menjadikannya terlalu banyak (sia-sia)
Puluhan ribu alamat pada class B menjadikannya terlalu banyak (sia-sia)
Jumlah host ID pada class C terlalu sempit
Lahir Classless Inter Domain Routing (CIDR) pada 1993
CIDR menggunakan subnet mask agar lebih fleksibel dalam menentukan jumlah host

## Slide 17: Bahan Refleksi
Anda sudah mengetahui Alamat MAC merupakan alamat unik tiap-tiap perangkat, lantas kenapa harus ada alamat IP dalam dunia jaringan ?