## Slide 1
PENGENDALIAN TEMPERATUR DALAM BANGUNAN
Pendekatan Pasif
Pendekatan Aktif

## Slide 2
Aliran Panas Dalam Bangunan
Mengapa mahasiswa arsitektur mesti paham ini?

## Slide 3
Soal Cerita:
Diketahui:
Pak Budi tinggal di kos-kosan baru sejak tiga hari lalu. Ia mengeluh karena kos-kosannya panas sekali dan ini ia rasakan pada saat sore hari, khususnya ketika ia pulang kerja. Meskipun ia menghidupkan AC dan mengaturnya untuk menjadi sangat dingin, tetap butuh waktu lama ruangannya untuk menjadi sejuk. Bahkan, pada bagian kamar yang tidak terkena hembusan AC, suhunya terkadang relatif hangat.
Di kiri dan kanan kamar pak budi, ada kamar yang belum dihuni. Kamar pak budi tidak memiliki jendela dan ia selalu mematikan semua peralatan elektronik dan lampu sebelum ia berangkat kerja di pagi hari.
Ditanya:
Apa kira-kira penyebab ruangan yang panas di kamar pak budi?
Apa kira-kira solusi yang cocok?
Diketahui:
Mawar baru saja melakukan renovasi rumahnya. Ada ruangan latihan tari yang sebelumnya berlantai ubin telah diganti dengan lantai berbahan papan kayu supaya lebih nyaman digunakan untuk latihan menari. Semua dinding interiornya pun dilapisi material papan berserat kayu dengan pola dekoratif supaya lebih estetis. Sekarang, Mawar ingin mengisntal AC di ruangan tersebut karena di ruangan tersebut sekarang terasa lebih hangat khususnya jika ia latihan menari bersama teman-temannya. Padahal, sebelum ia merenovasi ruangan tersebut, suhu udaranya masih terasa nyaman jika jendela sedikit dibuka dan kipas angin dinyalakan. Sekarang, meskipun jendela dan kipas angin dinyalakan, ruangan tersebut cenderung lebih hangat.
Ditanya:
Jelaskan mengapa ruangan tari menjadi panas setelah direnovasi?
Soal 1
Soal 2

## Slide 4
Konstruksi
Konduktivitas
Ketebalan
Kepadatan
2. Kaca/ bukaan
Orientasi
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)
Shad
3. Ventilasi Alami
Lokasi
Besaran
Pembayangan
Shading device
Peneduh atap
Vegetasi
Pengendalian Panas Secara Pasif

## Slide 5
Pengendalian Panas Secara Pasif  Meminimalisir Pendekatan Aktif
Pendekatan Aktif: AC, Kipas Angin, Ventilasi Mekanik
Energi dalam bangunan paling banyak digunakan untuk AC
Sumber: Japan International Cooperation Agency (JICA).2009. A Study of Electricity Use in Multiple Jakarta Buildings.

## Slide 6
Sumber: International Finance Corporation (IFC). 2011. Jakarta Building Energy Efficiency Baseline and Saving Potential: Sensitivity Analysis.
Sumber Aliran Panas Ke Dalam Bangunan

## Slide 7
Sumber: International Finance Corporation (IFC). 2011. Jakarta Building Energy Efficiency Baseline and Saving Potential: Sensitivity Analysis.
Potensi penghematan Energi

## Slide 8
Potensi Penghematan Energi Pada Berbagai Bangunan

## Slide 9
Penghematan Energi: Peneduh

## Slide 10
Air Conditioning (AC) System: Pendingin Ruangan
AC sistem terpisah (Split system)  tipikal digunakan pada rumah atau hunian di Indonesia

## Slide 11
Prinsip Dasar Menentukan AC
Beban AC = Jumlah energi panas yang harus dikeluarkan per waktu
Menentukan tenaga AC  PK (Paard Kracht) atau horsepower
Maka tenaga AC paling tidak mampu menyedot/ mengeluarkan panas sekitar 150 Kkalori dalam satu jam  lebih besar untuk mengantisipasi jika terjadi kelebihan panas yang masuk
Perhitungan: model, rumus, simulasi  akurat
Tergantung panas yang masuk dan temperatur yang diinginkan
Besaran maksimal per waktu,
Misal: paling puncak yaitu 100 Kkalori pada jam tertentu
Pendekatan Praktis
Pada kasus ruangan sederhana, seperti kamar atau ruangan rumah

## Slide 12
BTU: British Thermal Unit
1 BTU = Jumlah energi panas yang dapat menaikan suhu 1O F dari setengah liter air
Pendekatan Kasar Lainnya
PENTING: Pendekatan di atas merupakan pendekatan kasar yang sering digunakan untuk satu ruangan sederhana, bukan untuk bangunan besar. Perhitungan di atas juga mungkin tidak akurat pada kasus bangunan dengan desain yang tidak konvensional, misalnya: terlalu banyak jendela, bukaan atau terdapat skylight