## Slide 1: FISIKA BANGUNAN 2
JURUSAN ARSITEKTUR
FAD– UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
Heru Subiyantoro

## Slide 2: CAHAYA & PENCAHAYAAN
CAHAYA & REKA BENTUK
  Uniti menerusi penglihatan (visual) terhadap ciri fisikal oleh pancaindera (perlu kepada cahaya)
  Citarasa pendengaran, rasa & bau berkait erat dengan penglihatan
  Persepsi & psikologi warna - (panas & sejuk)
PENCAHAYAAN & BANGUNAN
  Cahaya - elemen utama dalam reka bentuk
  Objek padu, berongga, warna, tekstura dapat dinikmati apabila dicahayai.

## Slide 3
  Reka bentuk bangunan – perlu penyatuan konsep dan dapat dinyatakan sama ada pada waktu siang & malam.
  Ditentukan oleh intensitas kecerahan & kontras (pertemuan gelap & terang, tekstur, cahaya & bayang, warna)
  Cahaya & warna digunakan untuk mewujudkan bentuk, kelogikan struktur, mengenali komposisi, menonjolkan aspek bangunan tertentu, menjelaskan tempat bahaya.

## Slide 4
PILIHAN BAHAN
  Kualitas pantulan bahan memberi kesan yang berbeda-beda
  Silau terbentuk oleh cahaya pantulan permukaan bahan berkilat dan gelap – jangan digunakan pada komponen tertentu bangunan
  Permukaan utama bilik (dinding, lantai dan plafon) – sebaiknya guna warna yang opag
  Penggunaan bahan berkilat sebaiknya untuk bingkai, rangka & hiasan
  Kaca & bahan transparan digunakan untuk mengontrol jumlah cahaya.

## Slide 5: PRINSIP CAHAYA
Sumber cahaya siang ialah sinaran matahari
Masa panas terik – cahaya ±100,000 lux & sinar habanya ± 1kW/m2
MATAHARI
SINAR PANAS
(dicegah masuk)
CAHAYA SIANG
(dibutuhkan masuk)

## Slide 6: PENENTU CAHAYA SIANG
Ciri & kecerahan langit
Ukuran, bentuk & posisi bukaan
Pantulan dari permukaan di dalam bangunan
Pantulan & halangan daripada objek di luar bangunan
Sumber:
  Cahaya terus 100,000 luks
  Langit merata biasa bermendung “overcast” – 5000 lux
  Langit kondisi biasa “the Comission Internationale d’Eclairage” CIE - (L di zenith = 3 x L horizon)

## Slide 7
Konsep pencahayaan siang:
  Memasukan cahaya siang hari tapi mencegah sinar matahari langsung (direct solar) kawasan tropika
Keterangan :
  Cahaya – satu jalur kecil panjang gelombang sinaran elektromagnatik antara 380 – 780 nm (1 nanometer = 10-9m)
  Memiliki sifat bertentangan – zarah & tenaga (foton & gerakan gelombang)

## Slide 8
  Panjang gelombang menentukan warna – mata kita sensitif kepada berbagai panjang gelombang, terbesar sekali ±550nm (kuning)
  Di dalam media homogen, cahaya bergerak lurus dengan kelajuan ± 3x108m/s (300,000 km/s)
  Di dalam hampagas ±2.998x108m/s
  Di dalam udara ± 2.997x108m/s
  Di dalam air ± 2.248x108m/s
  Di dalam kaca ± 1.982x108m/s

## Slide 9: PEMANCARAN
Sifat bahan jika bertemu cahaya :
  Tembus cahaya atau bersifat transparan
  Tidak tembus cahaya atau bersifat “opaque”, menghasilkan bayangan
  Tembus sebagian atau bersifat “translucent”, terjadi pembiasan dan menghasilkan cahaya resap “difuse light”.

## Slide 10
Cahaya jatuh di permukaan objek akan mengalami 3 cara:
  Pantulan (r)
  Penyerapan (n)
  Pemancaran (t)
Oleh itu r+n+t = 1
  Untuk objek gelap (t) = 0, Jadi r + n = 1
r
n
t

## Slide 11
Cahaya juga akan mengalami berbagai jenis pantulan:
  Pantulan tunggal “specular” & menyebar “diffuse”
Cahaya juga akan mengalami berbagai serapan warna oleh pantulan terpilih – contohnya cat kuning menyerap biru, memantulkan merah,kuning & hijau.
specular
diffuse

## Slide 12: KUANTITI FOTOMETRIK
Intensiti cahaya (I) – unit Candela (cd)
  definisi – intensiti 1/60 cm2 pengeluaran tetap objek hitam “black body” pada suhu cair platinum
Fluks (aliran) cahaya (F) – unit Lumen (lm)
  definisi – satu lumen adalah aliran cahaya yang dipancarkan oleh satu unit intensiti 1cd titik “point source”, dalam satu unit sudut cahaya 1 sr “steradian”.

## Slide 13: SUMBER CAHAYA Jumlah fluks oleh sumber 1cd adalah 4 π lumen
r
1 sr
r2 (luas)
SUMBER TITIK

## Slide 14
Pencahayaan / illuminans (E) ialah jumlah fluks yang jatuh pada satu unit luas (lm/m2 lux)
Kilauan “luminance” (L) ialah ukuran kecerahan “brightness” satu unit permukaan
  Sumber cahaya berintensitas 1cd untuk permukaan 1m2 (1 cd jatuh diatas permukaan 1m2) = 1cd/m2
  Permukaan pantulan & serapan (r=1.00), pencahayaan 1 luks, kilauannya 1asb “apostilb”
  1cd/m2 = 3.14asb.

## Slide 15: FOTOMETRIK
INTENSITI -I -(cd)
FLUKS – F- (lm)
PENCAHAYAAN - E - (lm/m2) atau lux
KILAUAN - L- 1(cd/m2) = 3.14 asb
SUMBER CAHAYA

## Slide 16: TUJUAN PENCAHAYAAN
Praktikal – untuk melengkapi tugas penglihatan “visual task” & membantu penglihatan
  pencahayaan umum
Artistik – untuk menghasilkan kesan psikologi & emosi
  Untuk tujuan khusus – menghasilkan keindahan / seni (ruang dalam & luar bangunan)

## Slide 17: KUANTITI PENCAHAYAAN
Setiap aktivitas memerlukan tahap pencahayaannya sendiri (lux) – semakin rumit / terperinci pekerjaan, semakin banyak lux diperlukan
  Penglihatan biasa 100 lux
  Sedikit terperinci (kerja pejabat) 400 lux
  Amat terperinci / rumit (membuat jam) 2000 – 3000 lux
Setiap negara mempunyai piawai pencahayaan berbeda bergantung kepada keadaan sosial & ekonomi dan iklim.

## Slide 18: BIDANG PENGLIHATAN
Mendatar – 1800
Menegak – 1200
Kadar ini tidak boleh dilebihi, menyebabkan silau
Kepala & mata tetap
Kadar kilauan | Bidang tengah | Latar belakang | perkiraan
Maksimum | 5 | : 2 | :1
Minimum | 10 | :3 | :1

## Slide 19: KUALITI PENCAHAYAAN
Pencahayaan perlu mencukupi & sesuai untuk tugas-tugas penglihatan/pandangan
Kesesuaian dalam aspek :
  Warna cahaya
  Render warna (colour rendering)
  Serapan cahaya (terus, resap)
  Bebas daripada silau
  Karakter kilauan (kualiti permukaan & cahaya)
1 & 2 untuk cahaya siang – tetap, serapan dipengaruhi oleh kedudukan & jenis bukaan serta permukaan pantulan.

## Slide 20: PENCAHAYAAN SIANG
Cahaya siang bersumber dari matahari, jatuh pada satu titik di dalam bangunan melalui berbagai cara, antara lain :
  Cahaya langit masuk melalui bukaan & permukaan terbuka
  Cahaya pantulan luar bangunan (tanah & bangunan)
  Cahaya pantulan dalam bangunan (dinding, plafon & permukaan dalam)
  Cahaya matahari langsung