## Slide 1: SISTEM DAN BANGUNAN IRIGASI
MINGGU V
DEBIT ANDALAN,
POLA TANAM
Program
Pembelajaran daring kolaboratif

## Slide 2: MATERI
PERHITUNGAN DEBIT ANDALAN
DAN POLA TANAM
​​
Ir. Sudarman,ST.,MT

## Slide 3: DEBIT ANDALAN
- Debit andalan adalah debit yang diharapkan selalu tersedia sepanjang tahun dengan risiko kegagalan yang diperhitungkan sekecil mungkin.
- Pada perencanaan irigasi pada umumnya digunakan data debit rata-rata bulanan/setengah bulanan/sepuluh harian
- Untuk keperluan irigasi digunakan debit andalan adalah Q80% artinya debit minimum rata-rata tengah bulanan yang didasarkan bahwa kemungkinan tak terpenuhi 20% atau dengan kata lain probalilitas kejadian disamai atau dilampaui sebesar 80 %

## Slide 4: METODE PERHITUNGAN
Jika diketahui / tersedia data debit Sungai dengan jangka waktu panjang ( minimal 10 tahun ) maka menghitung debit andalan dengan metode :
Metode Rangking
Metode Rangking ( Weibull )
Metode Statistik
Tapi Jika data debit Sungai tidak mencukupi atau bahkan tidak tersedia maka dapat digunakan simulasi hujan-aliran untuk estimasi nilai debit rerata bulanan atau setengah bulanan, maka menghitung debit andalan dengan metode :
Metode simulasi Hujan aliran- MOCK
Metode simulasi Hujan aliran- RAIN-RUN
Metode simulasi Hujan aliran- WMS. NRECA, dll

## Slide 5
TAHAP PERHITUNGAN
( METODE WEIBULL )
Menghitung debit andalan dengan metode Weibull :
Data debit rata-rata bulanan/setengah bulanan/sepuluh harian diurutkan dari besar ke kecil
Dari data debit yang telah diurutkan tersebut, dicari probalilitasnya untuk tiap-tiap debit. Probalilitas dihitung dengan rumus
P =
Dari hasil perhitungan poin 2, kemudian dicari besarnya debit andalan yang dibutuhkan ( KP.01 untuk keperluan irigasi Q80% )
Selanjutnya dibuat grafik

## Slide 6: PROBALILITAS DEBIT ANDALAN
PROBALILITAS | PERUNTUKAN
80 % | IRIGASI
90 % | AIR BAKU DAN PLTA
95 % | PEMELIHARAAN SUNGAI
PROBALILITAS | KETERSEDIAAN DATA
≤ 90 % | 10 TAHUN
> 90 % | 20 TAHUN
PERSYARATAN DATA :

## Slide 8: CONTOH PERHITUNGAN
Dapat lihat pada video pembelajaran
di elinas

## Slide 9: Terima kasih