## Slide 1: SISTEM DAN BANGUNAN IRIGASI
MINGGU V
DEBIT ANDALAN,
POLA TANAM
Program
Pembelajaran daring kolaboratif

## Slide 2: MATERI
PERHITUNGAN DEBIT ANDALAN
DAN POLA TANAM
​​
Ir. Sudarman,ST.,MT

## Slide 3: DEBIT ANDALAN
- Debit andalan adalah debit yang diharapkan selalu tersedia sepanjang tahun dengan risiko kegagalan yang diperhitungkan sekecil mungkin.
- Pada perencanaan irigasi pada umumnya digunakan data debit rata-rata bulanan/setengah bulanan/sepuluh harian
- Untuk keperluan irigasi digunakan debit andalan adalah Q80% artinya debit minimum rata-rata tengah bulanan yang didasarkan bahwa kemungkinan tak terpenuhi 20% atau dengan kata lain probalilitas kejadian disamai atau dilampaui sebesar 80 %

## Slide 4: METODE PERHITUNGAN
Jika diketahui / tersedia data debit Sungai dengan jangka waktu panjang ( minimal 10 tahun ) maka menghitung debit andalan dengan metode :
Metode Rangking
Metode Rangking ( Weibull )
Metode Statistik
Tapi Jika data debit Sungai tidak mencukupi atau bahkan tidak tersedia maka dapat digunakan simulasi hujan-aliran untuk estimasi nilai debit rerata bulanan atau setengah bulanan, maka menghitung debit andalan dengan metode :
Metode simulasi Hujan aliran- MOCK
Metode simulasi Hujan aliran- RAIN-RUN
Metode simulasi Hujan aliran- WMS. NRECA, dll

## Slide 5
TAHAP PERHITUNGAN
( METODE WEIBULL )
Menghitung debit andalan dengan metode Weibull :
Data debit rata-rata bulanan/setengah bulanan/sepuluh harian diurutkan dari besar ke kecil
Dari data debit yang telah diurutkan tersebut, dicari probalilitasnya untuk tiap-tiap debit. Probalilitas dihitung dengan rumus
P =
Dari hasil perhitungan poin 2, kemudian dicari besarnya debit andalan yang dibutuhkan ( KP.01 untuk keperluan irigasi Q80% )
Selanjutnya dibuat grafik

## Slide 6: PROBALILITAS DEBIT ANDALAN
PROBALILITAS | PERUNTUKAN
80 % | IRIGASI
90 % | AIR BAKU DAN PLTA
95 % | PEMELIHARAAN SUNGAI
PROBALILITAS | KETERSEDIAAN DATA
≤ 90 % | 10 TAHUN
> 90 % | 20 TAHUN
PERSYARATAN DATA :

## Slide 8: CONTOH PERHITUNGAN
Dapat lihat pada video pembelajaran
di elinas

## Slide 9: SISTEM DAN BANGUNAN IRIGASI
SISTEM MANAJEMEN IRIGASI
Program
Pembelajaran daring kolaboratif

## Slide 10
Pada prinsipnya irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber air, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikan ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang
Pemberian air irigasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
Tempat: setiap daerah irigasi mempunyai karakteristik kebutuhan air yang berbeda tergantung dari jenis tanah dan iklim (evapotranspirasi dan curah hujan efektif), serta kehilangan air di saluran.
Jumlah: setiap daerah irigasi memiliki luas dan usaha tani yang berbeda.
Waktu: setiap fase tanaman pertumbuhan (fase pengolahan tanah, pertumbuhan dan panen) mempunyai kebutuhan air yang berbeda.
Mutu : air irigasi harus memenuhi standar mutu irigasi (contoh: salinitas yang sangat rendah)

## Slide 11
Oleh sebab itu irigasi disebut sebagai sistem irigasi.
Arif dan Subekti (2013) melengkapi kelima pilar irigasi dengan azas hukum serta pembiayaan sehingga lima pilar tersebut menjadi 5 (lima) dan pilar 1 (satu). Agar dapat bekerja sebagai sebuah sistem maka sistem itu harus berkesesuaian dengan lingkungannya baik lingkungan strategis maupun lingkungan ekologisnya
SISTEM MANAJEMEN IRIGASI

## Slide 12
Sistem irigasi dibangun dan dikelola oleh manusia untuk tujuan kesejahteraan manusia, sehingga manusia merupakan unsur utama dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi.
Secara fisik sistem irigasi dinyatakan dua pengertian, yaitu jaringan irigasi dan daerah irigasi. Secara fungsional jaringan irigasi dibedakan menjadi empat komponen utama, yaitu bangunan, saluran pembawa, saluran pembuang dan petak yang diairi.
SISTEM PENGELOLAAN IRIGASI

## Slide 13
Pengelolaan irigasi dilaksanakan berorientasi pada peningkatan layanan irigasi berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat petani agar dapat mengakses sumberdaya lokal secara berkeadilan untuk mendukung kedaulatan pangan dan pertanian lainnya
A. Prinsip pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara :
Partisipatif : berbasis peran serta masyarakat petani
Terpadu : mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait
Berwawasan lingkungan hidup : memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan
Transparan dan akuntabel : terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
Berkeadilan secara proporsional : sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir

## Slide 14
B. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Setiap daerah irigasi harus dilengkapi petunjuk / Manual O&P dengan substansi minimal sebagai berikut :
Pendahuluan
Prosedur Operasi
Prosedur Pemeliharaan
Siaga Banjir
Mekanisme Pelaporan O&P
Organisasi dan Personalia
Komisi Irigasi
Perkumpulan Petani Pemakai Air
Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)

## Slide 15
C. Fasilitas Operasi dan Pemeliharaan
Guna mendukung pelaksanaan operasi dan pemeliharaan maka para petugas perlu dilengkapi fasilitasi O&P antara lain :
Alat transportasi dan komunikasi
Peralatan kerja lapangan
Seragam
Peralatan sarana sistem informasi O&P berbasis blangko dan/atau IT
D. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi :
• Instansi pemerintah yang membidangi irigasi
• Perkumpulan petani pemakai air
• Komisi irigasi

## Slide 16
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga pengelola irigasi harus mempunyai kemampuan sebagai berikut :
Kemampuan Organisasi :
• Instansi pemerintah atau Instansi/Dinas yang membidangi irigasi harus memiliki struktur organisasi sampai tingkat pelayanan irigasi
• P3A melaksanakan pengelolaan irigasi di tingkat tersier dan dapat membentuk GP3A / IP3A untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sistem irigasi utama
• Komir sebagai wadah koordinasi melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi membantu Bupati/Walikota atau Gubernur dalam pengelolaan irigasi.
b. Kemampuan Pendanaan :
• Masing-masing menyediakan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Slide 17: Terima kasih