## Slide 1
SUPPORT BY
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Ristek, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan TeknologI
Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D) Kategori 1 Tahun 2024

## Slide 2
PLATFORM
INTERNET OF THINGS
Pertemuan 7
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

## Slide 3
TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan platform Internet of Things

## Slide 4
Apa Itu
Platform IoT ?

## Slide 5
DEFINISI
PLATFORM IOT
  Platform IoT adalah infrastruktur yang mendukung pengembangan, pengelolaan dan penerapan aplikasi IoT untuk mengumpulkan data dari jarak jauh, mengamankan konektivitas dan manajemen sensor.
  Dari sisi pengguna biasanya berupa software yang menghubungkan data dengan objek digital tanpa memerlukan campur tangan manusia.

## Slide 6
FUNGSI PLATFORM IOT
Platform IoT menjalankan fungsi sebagai middleware yang berfungsi sebagai mediator antara perangkat keras dan lapisan aplikasi
1
4
5
Pengumpulan data perangkat melalui berbagi protokol dan topologi jaringan
Konfigurasi dan kontrol perangkat secara jarak jauh
Manajemen perangkat IoT

## Slide 7
Protokol
Pertukaran Pesan

## Slide 8
CoAP
CoAP adalah ukuran paket data yang lebih kecil dibandingkan HTTP, sehingga menghemat penggunaan sumber daya jaringan dan meningkatkan efisiensi transmisi data.
CoAP menyediakan model interaksi request/response antara aplikasi dan endpoint, dengan fitur-fitur yang mirip dengan HTTP

## Slide 9
MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) adalah protokol pengiriman pesan yang menggunakan konsep Publish dan Subscribe.
Dalam MQTT, terdapat tiga komponen utama: subscriber, broker, dan publisher
Perangkat IoT harus terdaftar sebagai subscriber untuk topik tertentu. Ketika publisher mempublikasikan pesan ke sebuah topik, broker akan meneruskannya kepada subscriber yang terdaftar untuk topik tersebut

## Slide 10
AMQP
Protokol berbasis pesan yang memungkinkan komunikasi antara server dan aplikasi klien. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem yang mengutamakan keandalan dan keamanan tinggi, seperti dalam industri perbankan atau layanan kesehatan.
AMQP menyediakan fitur-fitur seperti jaminan pengiriman pesan, transaksi, dan antrian pesan
AMQP menggunakan model pengiriman pesan baik melalui publish/subscribe maupun point to point.

## Slide 11
Macam-Macam
Platform IoT

## Slide 12
AWS IOT
Amazon Web Service (AWS) IoT menyediakan layanan cloud yang menghubungkan perangkat IoT dengan perangkat lain dan layanan cloud AWS
AWS IoT mendukung komunikasi melalui MQTT (Message Queuing and Telemetry Transport) dan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) untuk pengiriman data.

## Slide 13
THINGSPEAK
Platform IoT berbasis cloud yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menampilkan data sensor atau keluaran perangkat IoT dalam bentuk chart.
Thingspeak sering digunakan untuk aplikasi IoT yang memerlukan pemantauan data real time dan analisis data historis. Platform ini dapat mengintegrasikan berbagai platform perangkat keras dan perangkat lunak.

## Slide 14
BLYNK
Platform Internet of Things yang dapat digunakan untuk memonitoring data dan mengendalikan perangkat keras IoT dari jarak jauh
Platform ini mempunyai Library yang mendukung berbagai jenis perangkat keras termasuk Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, dan lainnya.
Pengguna dapat membuata user interface secara mudah dengan cara drag and drop, menambahkan berbagai widget seperti tombol, grafik, slider dan lainya untuk mengontrol dan memantau perangkat IoT

## Slide 15
THINGER.IO
Platform IoT yang menyediakan layanan untuk menghubungkan, mengelola, dan memantau perangkat IoT dari jarak jauh
Thinger.io menyediakan dashboard yang dapat dikustomisasi dan menyediakan API yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga
Thinger.io menyediakan berbagai library dan Software Development Kit untuk menghubungkan perangkat keras ke platform Thinger.io serta mendukung berbagai perangkat keras seperti Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi.

## Slide 16
TERIMA KASIH