## Slide 1
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
&
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
PROGRAM BANTUAN PDK
KEMDIKBUD 2024

## Slide 2: SPEKTROSKOPI

## Slide 3: DEFINISI
Merupakan teknik analisis dengan menggunakan spektrum elektromagnetik
Spektrum elektromagnetik meliputi kisaran panjang gelombang yang sangat besar
Misal: sinar tampak: 380-780 nm

## Slide 4: INTERAKSI RADIASI DENGAN BAHAN
KEADAAN DASAR (Eo)
ABSORPSI
EMISI
EXCITED STATE
FLUORESENSI

## Slide 5: JENIS SPREKTROSKOPI BERDASARKAN RADIASI ELEKTROMAGNETIK
JENIS RADIASI | JENIS SPEKTROSKOPI
Sinar gamma | Spektroskopi emisi sinar gamma
Sinar X | Spektroskopi absorbsi sinar X Spektroskopi emisi sinar X
Ultraviolet | Spektroskopi absorbsi UV, emisi UV, fluoresensi UV
Sinar tampak | Spektroskopi absorbsi visual, emisi visual, fluoresensi visual
Infrared | Spektroskopi absorpsi infra red
Gelombang radio | Spektroskopi magnetik inti

## Slide 6: INSTRUMENTASI DASAR
Sumber radiasi: lampu seperti deuterium, wolfram/tungsten, dll
Wadah sampel/kuvet: tempat sampel diaman radiasi panjang gelombang dilewatkan
Monokhromator: menyeleksi panjang gelombang sehingga hanya satu panjang gelombang yang dapat melewati sampel
Detektor: mendeteksi jumlah radiasi yang diteruskan oleh sampel
Rekorder: merekam sinar listrik dari detektor

## Slide 7: BAGAN INSTRUMENTASI
sumber sinar
Mono-kromator
kuvet
detektor
rekorder

## Slide 8: MONOKHROMATOR
sinar
slit
lensa
prisma
lensa
celah keluar

## Slide 9: SPEKTROSKOPI ABSORPSI

## Slide 10: PRINSIP
Apabila radiasi dilewatkan melalui larutan berwarna dengan panjang gelombnag tertentu, sebagian radiasi akan diserap (absorpsi) secara selektif dan radiasi lainnya dilewatkan (transmisi)
Absorpsi maksimum dari larutan berwarna terjadi pada panjang gelombang untuk warna yang berlawanan

## Slide 11: SPEKTRUM WARNA
PANJANG GELOMBANG | WARNA YG DISERAP | WARNA YG TERAMATI
410 | Violet | Kuning hijau
430 | Biru violet | Kuning
480 | Biru | Jingga
500 | Hijau biru | Merah
530 | Hijau | Merah purple
560 | Kuning hijau | Violet
580 | Kuning | Biru violet
610 | Jingga | Biru
680 | Merah | Hijau biru
720 | Merah purple | Hijau

## Slide 12
Analisa bilangan peroksida dengan spektrofoto-metri dengan cara mereaksikan amonium tiosianat dengan ferriklorida membentuk ferri-tiosinat yang berwarna merah. Panjang gelombang yang digunakan 550 nm.
Analisa amilosa dilakukan dengan mereaksikan amilosa dengan iodin yang menghasilkan warna biru. Diukur pada panjang gelombang 625 nm.
CONTOH

## Slide 13: ISTILAH DALAM SPEKTORSKOPI ABSORPSI
TRANSMITANSI (I): fraksi dari radiasi yang diteruskan/ditransmisikan oleh larutan T=I/Io
ABSORBANSI: logaritma dari 1/T atau Io/I atau A=-log T
ABSORPTIVITAS: A=abc, A=absorbansi, b=tebal kuvet, c=konsentrasi, a=absorptivitas (tergantung jenis bahan)

## Slide 14: KURVA STANDAR
Hubungan antara absorbansi dengan sederetan konsentrasi larutan standar
Dapat berbentuk garis lurus
Konsentrasi larutan sampel dapat dihitung dengan cara memasukkan nilai Absorbansi sampel pada persamaan kurva standar yang diperoleh
Faktor pengenceran harus diperhitungkan untuk mengukur kadar suatu zat dalam sampel

## Slide 15: CONTOH
Penetapan gula metode anthrone
Penetapan amilosa
Penetapan bilangan TBA
Penetapan protein metode biuret

## Slide 16
SPEKTROFOTOMETER VIS

## Slide 17
ANALISA PIGMEN
•
TOTAL KAROTEN

## Slide 18
• PRINSIP ANALISA: KAROTEN DIEKSTRAK DGN ASETON-HEKSAN, PIGMEN DIPISAHKAN SCR KOLOM KROMATOGRAFI (Mg0-SUPERCEL), DIUKUR @ 436 NM.
KAROTEN DLM PRODUK PANGAN
(Anton Apriyanto dkk, 1989)

## Slide 19
PRINSIP KERJA
1. EKSTRAKSI SAMPEL: BHN
DIHANCURKAN, EKSTRAK DGN ASETON-
HEKSAN (4+6) + MgCO3 DGN BLENDER 5
MNT. DEKANTIR DGN LABU PEMISAH.
CUCI RESIDU DGN ASETON, & HEKSAN.
BUANG ASETON DGN CARA CUCI DGN AIR
( MIN 3 KALI). BUANG LAP. BAWAH DAN
PINDAHKAN LAP. ATAS DLM 100 ML LABU
TAKAR YG BERISI 9 ML ASETON,
ENCERKAN DGN HEKSAN.
•

## Slide 20
FASE PERSIAPAN KOLOM
•
SIAPKAN KOLOM: ISI DGN ADSORBEN
(MgO-SUPERCEL (1+1), +KAN 1-2 CM Na2SO4, BASAHI KOLOM DGN ELUEN
(FASE MOBIL ASETON 9% DLM
HEKSAN.)

## Slide 21
FASE PEMISAHAN
•
MASUKKAN SAMPEL DLM KOLOM,
ELUSI SECARA TERUS MENERUS
DGN FASE
SANTOFIL
KAROTEN
MOBIL, KLOROFIL +
TERADSORBSI PD KOLOM,
TERELUSI. KUMPULKAN
HASIL ELUSI, PEKATKAN DGN
ROTARY EVAPORATOR, BUAT 5 ML DGN FASE MOBIL.

## Slide 22
FASE PENGUKURAN:
•
BUAT LAR.STDR: TIMBANG BETA-KAROTEN 25 MG
LARUTKAN DLM 9 ML ASETON BUAT MENJADI 250 ML DGN HEKSAN. ENCERKAN 10 ML LAR. INI MENJADI 100 ML DGN HEKSAN. PIPET 5, 10, 15, 20, 25 & 30 ML LAR INI KEDLM 100
ML LABU UKUR, YG BERISI 9 ML ASETON. Encerkan dgn HEKSAN. UKUR OD @ 436 NM., UKUR BLANKO ASETON 9% DLM HEKSAN. BUAT GRAFIK.
UKUR SAMPEL SPT LAR. STANDAR
UTK MENGUKUR TOTAL KAROTEN, ELUSI SEMUA PITA YG ADA DLM KOLOM, UKUR OD @ 452 NM.
HITUNG: ug karoten/100 g = C X V X P X 100/W.
C = kons.; V= vol akhir P=pengenceran; W= berat sampel.
•
•
•
•

## Slide 23
• PRINSIP ANALISA: KAROTEN DIEKSTRAK DGN ASETON-HEKSAN, PIGMEN DIPISAHKAN SCR KOLOM KROMATOGRAFI (Mg0-TANAH DIATOM), DIUKUR @ 450 NM.
TOTAL CAROTENE
(AOAC,1975)

## Slide 24
PRINSIP KERJA
• 1. FASE EKSTRAKSI : BHN HALUS (5 g), EKSTRAK DGN 40 ml ASETON & 60 ml HEKSAN + 0,1% MgCO3 CUCI RESIDU 2 X DGN ASETON 25 ml, PINDAHKAN KE LABU PEMISAH. CUCI DGN AIR ( 5 X @ 100 ml). BUANG LAP. BAWAH (Bag. Air) DAN PINDAHKAN LAP. ATAS DLM 250 ML LABU TAKAR, ENCERKAN DGN HEKSAN SAMPAI TANDA

## Slide 25
•
SIAPKAN KOLOM (20 MM X 235 MM X 7 MM
DIAMETER LUAR): ISI DGN ADSORBEN (MgO-TANAH DIATOM (1+1) TINGI 10 CM,
+KAN 1 CM Na2SO4, BASAHI KOLOM DGN ELUEN (FASE MOBIL ASETON 9% DLM HEKSAN.
FASE PERSIAPAN KOLOM

## Slide 26
FASE PEMISAHAN
•
MASUKKAN SAMPEL DLM KOLOM,
ELUSI PITA WARNA YG ADA DGN 50
ML ASETON+HEKSAN (1+9), MASUKKAN DLM LABU UKUR, +KAN FASE MOBIL SAMPAI TANDA, PEKATKAN DGN ROTARY EVAPORATOR, BUAT 5 ML DGN FASE MOBIL.

## Slide 27
FASE PENGUKURAN:
•
BUAT LAR.STDR: TIMBANG BETA-KAROTEN 25 MG
LARUTKAN DLM 9 ML ASETON BUAT MENJADI 250 ML DGN HEKSAN. ENCERKAN 10 ML LAR. INI MENJADI 100 ML DGN HEKSAN. PIPET 5, 10, 15, 20, 25 & 30 ML LAR INI KEDLM 100
ML LABU UKUR, YG BERISI 9 ML ASETON. Encerkan dgn HEKSAN. UKUR OD @ 450 NM., UKUR BLANKO ASETON 9% DLM HEKSAN. BUAT GRAFIK.
UKUR SAMPEL SPT LAR. STANDAR
UTK MENGUKUR TOTAL KAROTEN, ELUSI SEMUA PITA YG ADA DLM KOLOM, UKUR OD @ 450 NM.
HITUNG: ug karoten/100 g = C X V X P X 100/ E X W.
C = kons.; V= vol akhir P=pengenceran; W= berat sampel. E = 0,25
•
•
•
•