## Slide 1
SUPPORT BY
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Ristek, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan TeknologI
Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D) Kategori 1 Tahun 2024

## Slide 2
GATEWAY IOT
PERTEMUAN 7
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

## Slide 3
TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan gateway IoT

## Slide 4
Apa Itu
Gateway IoT?

## Slide 5
  Gateway IoT (Internet of Things) adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat IoT yang beragam dan jaringan internet atau cloud.
  Perangkat ini bertugas untuk mengumpulkan data dari sensor dan perangkat IoT lainnya, memproses data tersebut, dan kemudian mengirimkannya ke sistem cloud atau server untuk analisis lebih lanjut.
PENGERTIAN GATEWAY

## Slide 6
FUNGSI GATEWAY IOT
Gateway mengumpulkan data dari berbagai perangkat IoT yang terhubung, seperti sensor, aktuator, dan alat pintar lainnya.
Data yang dikumpulkan dapat diproses secara lokal di gateway untuk mengurangi beban jaringan dan meningkatkan kecepatan respons. Pemrosesan ini bisa mencakup agregasi data, analisis awal, dan penyaringan data.
1
PENGUMPULAN DATA
PEMROSESAN DATA
Perangkat IoT sering kali menggunakan berbagai protokol komunikasi yang berbeda-beda. Gateway IoT dapat menerjemahkan protokol-protokol ini ke dalam format yang dapat dipahami oleh sistem cloud atau server.
TRANSLASI PROTOKOL
Gateway IoT sering dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi data yang dikirim dan diterima, seperti enkripsi data dan autentikasi perangkat.
KEAMANAN
2
3
4
Gateway IoT dapat membantu dalam manajemen perangkat IoT, termasuk pembaruan firmware, pemantauan status perangkat, dan pengaturan konfigurasi.
MANAJEMEN PERANGKAT
Gateway menyediakan konektivitas antara perangkat IoT dan jaringan yang lebih luas, termasuk internet, jaringan lokal, atau jaringan khusus lainnya.
KOMUNIKASI
5
6
3

## Slide 7
PROTOKOL KOMUNIKASI IOT

## Slide 8
BLUETOOTH
Protokol Bluetooth standar 802.15.1 adalah salah satu teknologi nirkabel jarak pendek yang sering digunakan untuk keperluan IoT (Internet of Things). Bluetooth beroperasi menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 2,4 GHz hingga 2,485 GHz.
Komunikasi Bluetooth mengadopsi konfigurasi master-slave. Protokol ini terkenal karena konsumsi dayanya yang rendah, keamanannya, dan ideal untuk transmisi nirkabel jarak pendek.

## Slide 9
WIFI
WiFi adalah protokol komunikasi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyediakan akses jaringan antar perangkat komputasi tanpa terikat pada lokasi. Mengadopsi standar IEEE 802.11, protokol ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 60 GHz..
Ada beberapa jenis standar protokol WiFi diantaranya 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11ad

## Slide 10
ZIGBEE
Protokol Zigbee adalah standar komunikasi nirkabel IEEE 802.15.4 yang dirancang khusus untuk aplikasi dengan kebutuhan konsumsi daya rendah, kecepatan data rendah, dan biaya rendah.
Zigbee beroperasi pada frekuensi radio 2,4 GHz dan dapat disusun dalam topologi jaringan mesh, bintang, dan pohon.
Kecepatan datanya mencapai 250 kbps pada jarak hingga 100 meter dan mendukung hingga 65.000 node per jaringan.

## Slide 11
LORA WAN
LoRaWAN adalah protokol yang dirancang untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Jangkauan dari protokol ini adalah 2-5 km di area perkotaan dan hingga 15 km di area pinggiran kota.
Teknologi ini dioptimalkan untuk mendukung jaringan berskala besar yang mencakup jutaan perangkat.

## Slide 12
NB IOT
NB-IoT (Narrowband Internet of Things) adalah teknologi jaringan seluler yang dikhususkan untuk mendukung perangkat IoT dengan konsumsi daya rendah, membutuhkan bandwidth yang minim, dan memiliki cakupan area yang luas.
Teknologi ini menyediakan koneksi yang andal dan tahan lama bagi perangkat IoT, dengan perangkat yang dapat bertahan hingga 10 tahun dengan satu kali pengisian baterai.

## Slide 13
LTE-M
LTE-M (Long Term Evolution for Machines) adalah teknologi nirkabel berbasis 4G yang cocok untuk solusi IoT seluler
Kelebihan LTE-M meliputi peningkatan dalam latensi yang lebih rendah, kecepatan data yang lebih tinggi, serta kemampuan mobilitas yang lebih baik dibandingkan dengan NB-IoT.
Teknologi ini dapat diterapakan dalam berbagai seperti smart city, pemantauan lingkungan, pelacakan aset, dan berbagai kebutuhan lainnya.

## Slide 14
TERIMA KASIH