## Slide 1: Prinsip Penerapan Bangunan Gedung Cerdas

## Slide 2: Submateri
Goals (SDGs) 7 : Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
Aplikasi teknologi Internet of Think (IoT), untuk mengoptimalkan kualitas udara dalam bangunan
Aplikasi teknologi Air Quality Index /AQI) dengan bantuan teknologi artificial (untuk skala lingkungan/kota)

## Slide 3: Goals (SDGs) 7 : Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
Berkelanjutan : Berkesinambungan dalam pemanfaatan energi alam
Modern : memenfaatkan teknologi untuk mempermudah kerja manusia
Efisiensi
Energi alam
Energi buatan
bangunan cerdas membahas esensi gedung cerdas dengan teknologi yang terlibat.
Teknologi

## Slide 5
BGC adalah bangunan yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk mengoptimalkan berbagai aspek :
Penggunaan energi: Sistem cerdas mengatur pencahayaan, pendingin ruangan, dan peralatan elektronik untuk memaksimalkan efisiensi energi.
Pengelolaan air: Sensor dan sistem kontrol cerdas membantu menghemat air dan mencegah kebocoran.
Keamanan dan akses: Sistem keamanan terintegrasi dan kontrol akses biometrik meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni.
Kualitas udara dan kesehatan: Sensor memantau kualitas udara dalam ruangan dan sistem ventilasi cerdas membantu menjaga kesehatan penghuni.
Kenyamanan dan konektivitas: Teknologi canggih memungkinkan kontrol bangunan melalui aplikasi, menyediakan informasi dan layanan yang dipersonalisasi.

## Slide 6
Manfaat Bangunan Gedung Cerdas
BGC menawarkan banyak manfaat bagi penghuni, pemilik, dan lingkungan, antara lain:
Penghematan biaya: Efisiensi energi dan air menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan.
Kenyamanan dan kemudahan: Penghuni dapat menikmati kontrol dan akses yang mudah, serta informasi real-time tentang kondisi bangunan.
Keamanan dan kesehatan: Sistem keamanan terintegrasi dan kualitas udara yang optimal meningkatkan keamanan dan kesehatan penghuni
Keberlanjutan: BGC berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi dan air, serta emisi karbon.

## Slide 7
Teknologi Pintar dalam Bangunan Gedung
Internet of Things (IoT) dan Bangunan Pintar: Bangunan cerdas memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk menghubungkan perangkat elektronik, sensor, dan sistem kecerdasan buatan. Hal ini memungkinkan berbagai perangkat saling berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan efisiensi energi, pengelolaan fasilitas, dan pengalaman penghuni.
Sistem Manajemen Energi: Integrasi sistem manajemen energi sebagai Upaya penghematan energi, memungkinkan pemantauan dan pengendalian konsumsi energi dalam real-time. Bangunan cerdas dapat mengoptimalkan penggunaan listrik, meminimalkan limbah energi, dan mengurangi dampak lingkungan.
Keamanan Berbasis Teknologi: Teknologi keamanan terkini seperti pengenalan wajah, sensor pintar, dan kamera keamanan dapat diintegrasikan dalam bangunan cerdas. Ini tidak hanya meningkatkan keamanan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penghuni.

## Slide 8: Adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energy agar tercapai pemanfaatan energy yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi penggunaan energi dan penggunaan bahan baku
Berkelan
jutan
Teknologi
SDGs
EFISIENSI ENERGI
mengintegrasikan berbagai teknologi pintar untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan penghuninya.

## Slide 9: PENERAPAN HEMAT ENERGI PADA BANGUNAN
kompleks kampus Building and Construction Authority Academy (BCAA) sehingga disebut sebagai ZEB@BCAA (ZEB at BCAA).
Contoh penerapan teknologi cerdas pada bangunan

## Slide 10: Prinsip - Prinsip Dasar
Conserving energy / Hemat energi : Pengoperasian bangunan harus meminimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik ( sebisa mungkin memaksimalkan energi alam sekitar lokasi bangunan ).
Working with climate / Memperhatikan kondisi iklim : Mendesain bagunan harus berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi tapak kita, dan sumber energi yang ada.
Minimizing new resources : mendisain dengan mengoptimalkan kebutuhan sumberdaya alam yang baru, agar sumberdaya tersebut tidak habis dan dapat digunakan di masa mendatang / Penggunaan material bangunan yang tidak berbahaya bagi ekosistem dan sumber daya alam.

## Slide 11
Respect for site/Tidak berdampak negative bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan tersebut : Bangunan yang akan dibangun, nantinya jangan sampai merusak kondisi tapak aslinya, sehingga jika nanti bangunan itu sudah tidak terpakai, tapak aslinya masih ada dan tidak berubah (tidak merusak lingkungan yang ada ).
5. Respect for user / Merespon keadaan tapak dari bangunan : Dalam merancang bangunan harus memperhatikan semua pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya.
6. Green architecture / Menetapkan seluruh prinsip – prinsip green architecture secara keseluruhan: Ketentuan diatas tidak baku, artinya dapat kita pergunakan sesuai kebutuhan bangunan kita.

## Slide 12: 1. ZERO ENERGY BUILDING (BANGUNAN TANPA ENERGI)
Rancangan bangunan ”tanpa” energi atau net-zero energy, populer dengan istilah zero energy building (ZEB), muncul di Eropa sekitar tahun 1980-an, menjadi gerakan besar dalam arsitektur. ZEB mulai populer ketika permasalahan lingkungan merambah ke ranah arsitektur. Penghematan energi dalam bangunan bukan lagi persoalan menghemat energi semata, tetapi merupakan bagian penting memangkas emisi CO2.

## Slide 13: Bangunan Hemat Energi dan Zero Energy Building (ZEB)
Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi.

## Slide 14: 2. BUILDING and CONSTRUCTION AUTHORITY ACADEMY (BCAA)
PRINSIP KERJA BCAA
Energi pada BCAA diperoleh dari panel surya seluas 1.575 m, di mana 1.300 m berada di atap, dan sisanya di atap koridor, atap carport, dinding ruang tangga, kanopi, serta balustrade (pagar koridor).
Energi maksimum diperoleh (pada bulan – bulan tertentu setiap tahun) , disimpan dan digunakan pada bulan-bulan dengan perolehan energi lebih rendah.
perolehan energi per tahun, 207.000 kWh, diprediksi bisa disisakan 1/3 bagian untuk disuplai ke bangunan lain di dalam kampus. Energi lain seperti angin, air, atau bahan nabati belum bisa diterapkan. Ketersediaan di BCAA terbatas

## Slide 15: Model penerapan teknologipada bangunan pintar

## Slide 16
4 parameter yang dimonitoring yaitu
konsentrasi gas karbondioksida (CO2),
konsentrasi gas karbondioksida (CO),
suhu,
kelembaban udara
Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Gedung Dengan Teknologi Internet of Things (IoT) Yang Terintegrasi Dengan Internet

## Slide 17
Sistem monitoring non-kontak yang paling popular saat ini yaitu sistem monitoring berbasis teknologi internet of things (IoT) menggunakan software Google sheet (sistem pengumpulan dan visualisasi data) sebagai platform pendukung IoT.

## Slide 18: Keunggulan Monitoring Udara Dengan Teknologi IoT
Sumber energi listrik yang dipakai berasal dari tenaga matahari yang dikonversi menggunakan panel surya.
Sistem monitoring dilakukan berlangsung secara realtime selama 24 jam,
Sistem IoT dapat melalukan pemantauan secara realtime dan efisien dalam mendeteksi variasi setiap detik terhadap parameter kualitas udara yang diukur.
Sistem monitoring berbasis IoT menawarkan solusi monitoring kualitas udara yang hemat biaya, efisien, dan interaktif dalam upaya pemantauan kualitas udara.

## Slide 19: Diagram System Monitoring Kualitas Udara Berbasis Iot

## Slide 20: Prosedur Kerja Monitoring IoT
Desain Sistem InstrumentasiParameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsentrasi gas karbondioksida, konsentrasi gas karbonmonoksida, suhu, dan kelembaban udara.
Masing-masing parameter dipantau secara jarak jauh dan realtime menggunakan teknologi IoT. System instrumentasi dibangun menggunakan ESP-32 yang merupakan mikrokontroller pendukung IoT, sensor MQ7 sebagai pendeteksi gas karbonmonoksida, sensor MQ-811 sebagai pendeteksi gas karbondioksida, dan sensor DHT-11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban udara. Blok diagram system monitoring kualitas udara
Menggunakan teknologi ESP32 sebagai pengatur seluruh proses dalam sistem.
Menggunakan ESP32 merupakan sebuah modul mikrokontroler dengan fitur mode ganda yakni WiFi dan Bluetooth
Sumber energi listrik yang dipakai berasal dari tenaga matahari yang dikonversi menggunakan panel surya.
Dari tenaga surya dimana terdapat solar panel sebagai pengkonversi tenaga surya menjadi energi listrik dan aki sebagai penyimpan energi

## Slide 21
Data dari masing-masing sensor akan dikirim ke system rangkaian penguat dan kemudian dikirim ke mikrokonroller. Selanjutnya data akan ditransfer ke system cloud melalui internet dan akan masuk ke database googlesheet sehingga dapat ditampilkan pada layar computer dan ataupun smartphone. System monitoring berbasis IoT dibangun menggunakan googlesheet sebagai penyimpan data dan sekaligus sebagai interface yang dapat menampilkan visualisasi data secara realtime. System monitoring kualitas udara yang dibangun memanfaatkan energi Listrik.
Mengenai sensor tanpa melewati penghalang, seperti dinding, tiang, ataupun pagar rumah. Proses monitoring dilakukan pada siang dan malam hari. Tujuannya adalah untuk melihat perbandingan terhadap kualitas udara pada siang dan malam hari.

## Slide 23: Indikator
ketika suhu meningkat, maka nilai kelembaban menurun. Sebaliknya, ketika nilai suhu menurun, maka nilai kelembaban meningkat

## Slide 24
SIMPULAN
Pada penelitian ini telah berhasil dibangun sebuah system monitoring kualitas udara berbasis IoT. Terdapat empat parameter udara yang dimonitor yaitu konsentrasi gas CO2, konsentrasi gas CO, suhu, dan kelembaban udara. Implementasi teknologi IoT pada system monitoring kualitas udara dibangun menggunakan software Google sheet. Monitoring kualitas udara dapat dilakukan secara realtime dan penggunaan Google sheet menjadikan proses monitoring dapat berjalan dengan efisien karena pengguna tidak perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan baik pada computer maupun pada smartphone. Hasil monitoring menunjukkan bahwa nilai dari parameter kualitas udara yang diamati mengalami perubahan yang sesuai dengan teori. Dimana nilai suhu dan kelembaban udara menunjukkan trend yang berbanding terbalik satu sama lain. Sedangkan nilai konsentrasi gas CO2dan gas CO mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan yang mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya.

## Slide 25
Indeks Kualitas Udara, atau AQI, adalah sistem yang digunakan untuk polusi udara berbahaya.
AQI melacak ozon (kabut asap) dan polusi partikel
(partikel kecil dari asap, pembangkit listrik dan pabrik, knalpot kendaraan, dan sumber lainnya),
serta empat polutan udara luas lainnya.
Mewaspadai saat kualitas udara buruk memberi Anda kesempatan untuk mengambil
langkah-langkah untuk melindungi kesehatan

## Slide 27
Tingkat polusi udara diukur setiap hari dan diberi peringkat
pada skala 0 untuk udara sempurna hingga 500
untuk tingkat polusi udara yang menimbulkan bahaya langsung bagi masyarakat.
AQI membagi tingkat polusi udara menjadi enam kategori,
masing-masing memiliki :
nama,
warna terkait,
saran yang menyertainya.
Nilai AQI pada atau di bawah 100 dianggap memuaskan bagi hampir semua orang.
Jika nilai AQI di atas 100 maka kualitas udara menjadi tidak sehat.
Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi risiko gangguan kesehatan.

## Slide 28: Indikator warna Pada AQI
Pada hari-hari ungu atau merah marun yang sangat buruk,
setiap orang harus berusaha untuk tetap berada di dalam rumah sebisa mungkin.
Kualitas udara hari itu berkode oranye atau lebih buruk, sesuaikan rencana Anda untuk hari itu.
Hindari aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama.
Dampak polusi terhadap kesehatan akan memburuk jika terpapar dalam jangka waktu lama

## Slide 29: TERIMAKASIH