## Slide 1: ARITMATIKA BILANGAN BINER

## Slide 2: Aritmatika Biner (1)
Pengertian Aritmatika Biner
Operasi aritmatika untuk bilangan biner dilakukan dengan cara hampir sama dengan operasi aritmatika untuk bilangan desimal. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dilakukan digit per digit
Kelebihan nilai suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi bawaan (carry) yang nantinya ditambahkan pada digit sebelah kirinya.

## Slide 3: Aritmatika Biner (2) - Penjumlahan
Penjumlahan
Aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner : 0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0, simpan (carry) 1

## Slide 4: Aritmatika Biner (2) - Penjumlahan
 | 103 (1000) | 102 (100) | 101 (10) | 100 (1)
 |  | 8 3 | 2 3 | 3 8
Simpan (carry) | 1 |  | 1 | 
Jumlah | 1 | 1 | 6 | 1
Penjumlahan Desimal  contoh : 823 + 338
+
Penjumlahan Biner  contoh : 11001 + 11011
 | 25 32 | 24 16 | 23 8 | 22 4 | 21 2 | 20 1
 |  | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1
Simpan (carry) | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 
Jumlah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
+

## Slide 5: Aritmatika Biner (3)
Pengurangan
Aturan dasar pengurangan pada sistem bilangan biner : 0 – 0 = 0
1 – 0 = 1
1 – 1 = 0
0 – 1 = 1 , pinjam 1
Misal  1110 – 1011 = ..............
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 |  | Pinjam
0 | 0 | 1 | 1 | Hasil
-

## Slide 6: Aritmatika Biner (4)
Perkalian
Perkalian biner dilakukan sebagaimana perkalian desimal 0 x 0 = 0
0 x 1 = 0
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
Misal : | 1 0 0 | Atau | 1 0 1
 | 1 0 |  | 1 1
 | ---------- x |  | ---------- x
 | 0 0 0 |  | 1 0 1
 | 1 0 0 |  | 1 0 1
 | ---------- + |  | ---------- +
 | 1 0 0 0 |  | 1 1 1 1

## Slide 7: Aritmatika Biner (5)
Pembagian
Pembagian biner dilakukan juga dengan cara yang sama dengan bilangan desimal
Pembagian biner 0 tidak mempunyai arti, sehingga dasar pembagian
biner adalah
0 : 1 = 0
1 : 1 = 1
Misal :

## Slide 8: Komplemen Bilangan
Berikut ini adalah cara menyatakan bilangan negatif dalam bilangan biner :
True magnitude Form
Komplemen 1 (1’s complement)
Komplemen 2 (2’s complement)

## Slide 9: True Magnitude Form
Tanda (-) disimbolkan dgn sign bit 1 di bagian paling kiri
Tanda (+) disimbolkan dgn sign bit 0 di bagian paling kiri
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = + 52
B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = - 52
Bit Tanda
Bit Tanda
Magnitude
Magnitude

## Slide 10: Komplemen 1
Biner 0 diubah menjadi 1
Biner 1 diubah menjadi 0
Misal
:
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Biner Awal = 45
Komplemen 1

## Slide 11: Komplemen 2 (1)
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Ubah bit awal menjadi komplemen pertama
Tambahkan 1 pada bit terakhir (LSB)
Misal :
Biner Awal = 45
Komplemen 1 Tambah 1 pada LSB
Komplemen 2

## Slide 12: Komplemen 2 (2)
Menyatakan Bilangan Bertanda dengan Komplemen ke 2
Apabila bilangannya positif, magnitude dinyatakan dengan biner aslinya dan bit tanda (0) diletakkan di depan MSB
Apabila bilangannya negatif, magnitude dinyatakan dalam bentuk komplemen ke 2 dan bit tanda (1) diletakkan di depan MSB
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Biner = + 45
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Biner = - 45
Bit Tanda
Bit Tanda
Biner asli
Komplemen ke 2

## Slide 13: Contoh Kasus
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | True Magnitude Form
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Komplemen 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Komplemen 2
Berikut ini adalah cara menyatakan Bilangan -57 :
Mengubah komplemen 2 menjadi biner bentuk awal : Komplemenkan tiap bit kemudian tambahkan 1 pada LSB Contoh: -57 dalam bentuk komplemen 2 adalah: 1 000111 Jika diubah kembali ke bentuk awal menjadi:
000111 (tanpa sign bit)  dikomplemenkan mjd 111000 Kemudian :
111000
1
+
111001  bentuk awal  1 111001  -57

## Slide 14: Negasi
Operasi mengubah sebuah bilangan negatif menjadi bilangan positif ekuivalennya, atau mengubah bilangan positif menadi bilangan negatif ekuivalennya
Hal tersebut dilakukan dengan meng-komplemenkan ke 2 dari biner yang
dikehendaki
Misal : negasi dari + 9 adalah – 9
+ 9 | = 01001 | Biner awal
- 9 | = 10111 | Negasi (Komplemen ke 2)
+ 9 | = 01001 | Di negasi lagi

## Slide 15: Aritmatika Dengan Komplemen (1)
Penjumlahan di Sistem Komplemen ke 2
Dua bilangan positif
Dilakukan secara langsung. Misal penjumlahan +9 dan +4
+9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
+4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan

## Slide 16: Aritmatika Dengan Komplemen (2)
Penjumlahan di Sistem Komplemen ke 2
Bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih kecil
Misal penjumlahan +9 dan -4. Bilangan -4 diperoleh dari komplemen ke dua dari
+4
+9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
-4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Carry diabaikan, hasilnya adalah 00101 ( = +5)

## Slide 17: Aritmatika Dengan Komplemen (3)
Penjumlahan di Sistem Komplemen ke 2
Bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih besar
Misal penjumlahan -9 dan +4. Bilangan -9 diperoleh dari komplemen ke dua dari
+9
-9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
+4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan

## Slide 18: Aritmatika Dengan Komplemen (4)
Penjumlahan di Sistem Komplemen ke 2
Dua Bilangan Negatif
Misal penjumlahan -9 dan -4. Bilangan -9 dan - 4 masing – masing diperoleh dari komplemen ke dua dari +9 dan -4
-9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
-4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan
Carry diabaikan

## Slide 19: Contoh Latihan 1
Kerjakan operasi matematis berikut :
1. 10010 + 10001 = .............
2. 00100 + 00111 = ..............
3. 10111 – 00101 = ..............
4. 10011 x 01110 = ...............
5. 011 : 11 = ...............

## Slide 20: Contoh Latihan 2
d) 125
2’s complement  desimal e) 0101 1100 f) 1110 1111
g) 1000 0011
1. Konversikan :
Desimal  8-bit 2’s complement
a) 12 b) -15 c) -112
a) 5 b) 32
+7 -18
c) -28 d) -38
35 -46
2. Selesaikan operasi aritmetika berikut menggunakan
bentuk 2’s complement

## Slide 21: SEKIAN DAN TERIMA KASIH