## Slide 1: Model Hidrologi dan SIG

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Mahasiswa mampu menerapkan konsep "spatial distributed model" dengan menerapkan SIG dalam hidrologi menggunakan TOPMODEL dan SWAT
Pokok Bahasan
- SIG dan Model Hidrologi
- TOPMODEL, SWAT, dll

## Slide 3: GIS dan Model Hidrologi
Penggunaan model hidrologi untuk DAS yang digabungkan dengan GIS, sehingga hasil simulasi model dapat ditampilkan secara spasial

## Slide 4: Definisi GIS
Burrough (1986) mendefinisikan GIS sebagai "seperangkat alat yang mampu untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata."
GIS sebagai alat pendukung keputusan yang memfasilitasi integrasi data yang dirujuk secara spasial dalam penyelesaian masalah lingkungan (Cowen, 1988; Densham, 1991)

## Slide 5: Menurut definisi, GIS memiliki kemampuan sebagai
sarana untuk menyimpan dan mengambil data tentang aspek permukaan bumi; dan
sistem yang dengannya data dapat diubah, dikelola, dan dimanipulasi secara interaktif untuk mempelajari dampak keputusan yang diambil.

## Slide 6: SIG menawarkan peluang untuk
mengkompilasi dan mengatur informasi yang berbeda ke dalam basis data yang koheren,
mengintegrasikan model simulasi kualitas lingkungan dengan data dari berbagai sumber,
mengelola data spasial dan tabel yang terintegrasi, dan
memberikan dukungan analitis spasial dan visualisasi untuk pengambilan keputusan manajemen.

## Slide 7: The Soil & Water Assessment Tool (SWAT)
SWAT merupakan model yang digunakan untuk memprediksi pengaruh penggunaan lahan terhadap aliran air, sedimen dan zat kimia lainnya yang masuk ke sungai atau badan air pada suatu DAS (Neitsch et al, 2005)

## Slide 8: komponen-komponen SWAT
cuaca (weather),
limpasan permukaan (surface runoff),
aliran balik (return flow),
perkolasi (percolation),
evapotranspirasi (evapotranspiration),
kehilangan saat transmisi (transmission losses),
penyimpanan waduk dan kolam (pond and reservoir storage),
pertumbuhan tanaman (crop growth) dan irigasi (irrigation),
aliran air tanah (groundwater flow),
mencapai rute (reach routing),
pemuatan nutrisi dan pestisida (nutrient and pesticide loading),
dan transfer air (water transfer).

## Slide 9: SWAT
SWAT menggunakan skema pemisahan dua tingkat; identifikasi subbasin awal dilakukan berdasarkan kriteria topografi, diikuti oleh diskritisasi lebih lanjut menggunakan pertimbangan penggunaan lahan dan jenis tanah. Area dengan karakteristik topografi yang sama, tipe tanah, penggunaan dan pengelolaan lahan membentuk Hydrologic Response Unit (HRU) yaitu unit komputasi dasar yang diasumsikan homogen dalam respons hidrologi terhadap perubahan penutupan lahan.
Catatan: Yang dimaksud dengan diskritisasi adalah memecah domain atau daerah perhitungan menjadi beberapa daerah – daerah kecil yang disebut dengan grid, mesh, atau cell.

## Slide 10
SWAT adalah model waktu kontinu yang beroperasi pada langkah waktu harian pada skala basin.
Tujuannya adalah untuk memprediksi dampak jangka panjang dari pengelolaan dan waktu praktik pertanian dalam satu tahun (mis., rotasi tanaman, tanggal penanaman dan panen, irigasi, pupuk, dan laju dan waktu aplikasi pestisida), dengan cara mensimulasikan siklus air dan hara skala DAS di lanskap yang penggunaan lahannya didominasi oleh pertanian.

## Slide 11: Modul - Modul SAWT:
ArcSWAT: ekstensi ArcGIS-ArcView dan antarmuka input pengguna grafis untuk SWAT.
Data Cuaca Global untuk SWAT: memungkinkan untuk mengunduh data Analisis Sistem Prakiraan Iklim (CFSR) harian (curah hujan, angin, kelembaban relatif, dan matahari) dalam format file SWAT untuk lokasi dan periode waktu tertentu.
QSWAT: antarmuka GIS yang menghubungkan SWAT ke domain publik, perangkat lunak GIS QGIS.
SLEEP: alat untuk membantu pengguna SWAT menghasilkan database tanah di tingkat sub-tangkapan dari pengamatan lapangan, atau peta tanah warisan.
SWAT2012: Dokumentasi File Input / Output SWAT meninjau semua proses yang disimulasikan dengan model. dan memberikan definisi untuk semua variabel input.
SWAT-MODFLOW: model hidrologi terintegrasi yang memasangkan proses permukaan tanah SWAT dengan proses aliran air tanah eksplisit-spasial.
SWAT Output Viewer: alat untuk melihat dan menganalisis output model SWAT dengan cepat saat bepergian.

## Slide 12: PENGGUNAAN MODEL SWAT;
Di Europe digunakan untuk menilai DAS, perubahan iklim dan isue perbatasan
Di China untuk Sungai Kuning dan anak-anak sungainya, dan Sungai Yangtze
Di Kenya digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penghutanan kembali; dan di Ethiopia pada Danau Victoria dan Tana
Di Southeast Asia untuk menilai daerah di 4 negara di DAS Sungai Mekong Bawah
Di Pakistan pada DAS Indus untuk menilai manajamen irigasi (didanai dari U.S. Department of State)

## Slide 13: Contoh Jenis dan Sumber data yang dibutuhkan
Sumber: Junaidi , E. dan Tarigan, S.D, 2010

## Slide 14: HASIL KELUARAN SWAT
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/product/water/swat-soil-water-assessment-tool/

## Slide 15: Publikasi SWAT
https://www.card.iastate.edu/swat_articles/

## Slide 16
TOPMODEL was a continuous lumped or semi-distributed deterministic hydrological model when developed by Beven and Kirkby (1979)

## Slide 17
“TOPMODEL bukan paket pemodelan hidrologi. Ini lebih merupakan seperangkat alat konseptual yang dapat digunakan untuk mereproduksi perilaku hidrologis tangkapan dengan cara terdistribusi atau semi-terdistribusi, khususnya dinamika permukaan atau daerah yang berkontribusi di bawah permukaan. ”

## Slide 18
TOPMODEL adalah model DAS terdistribusi secara fisik yang mensimulasikan aliran hidrologi air (aliran permukaan, aliran permukaan, infiltrasi, exfiltrasi, aliran bawah permukaan, evapotranspirasi, dan pe-rute-an saluran) melalui daerah aliran sungai.
Model ini mensimulasikan interaksi air tanah / air permukaan secara eksplisit dengan memprediksi pergerakan muka air (water table), yang menentukan di mana area permukaan tanah jenuh berkembang dan memiliki potensi untuk menghasilkan aliran permukaan.

## Slide 19: TOPMODEL and GIS
Permukaan Jenuh dan kekurangan lengas tanah didasarkan pada topografi
  Kemiringan (Slope)
  Daerah tangkapan air spesifik (Specific Catchment Area)
  Titik pertemuan topografis (Topographic Convergence)
Konsep wilayah yang berkontribusi sebagian (Partial contributing area concept)
Kejenuhan dari mekanisme pembentukan limpasan di bawah (Dunne) (Saturation from below (Dunne) runoff generation mechanism)

## Slide 20: Asumsi-asumsi dari TOPMODEL
Dinamika zona jenuh dapat diperkirakan dengan representasi kondisi tunak (steady state) berturut-turut
Gradien hidrolik zona jenuh dapat diperkirakan oleh kemiringan permukaan lokal, tan.
Distribusi transmisivitas lereng bawah dengan kedalaman adalah fungsi eksponensial dari defisit penyimpanan atau kedalaman ke permukaan air (water table)
To is lateral transmissivity [m2/h]
S is local storage deficit [m]
z is local water table depth [m] (=S/ne)
ne is effective porosity
m is a storage-discharge sensitivity parameter [m]
f =ne/m is an alternative storage-discharge sensitivity parameter [m-1]

## Slide 21: Topmodel - Assumptions
Profil tanah di setiap titik memiliki kapasitas terbatas untuk mengangkut air secara lateral ke lereng
e.g.
or
S
Dw
D

## Slide 22: Topmodel - Assumptions
Debit lateral aktual sebanding dengan daerah tangkapan spesifik.
Specific catchment area a [m2/m  m]
(per unit contour length)
S
Dw
D
R is
  Proportionality constant
  may be interpreted as “steady state” recharge rate, or “steady state” per unit area contribution to baseflow.

## Slide 23
Basah relatif pada suatu titik dan kedalaman terhadap muka air ditentukan dengan membandingkan qact dan qcap
Specific catchment area a [m2/m  m]
(per unit coutour length)
S
Dw
D
Saturation when w > 1.
i.e.
Topmodel - Assumptions

## Slide 24: Topmodel
Specific catchment area a [m2/m  m]
(per unit coutour length)
S
Dw
D
z

## Slide 25
Slope
Specific Catchment Area
Wetness Index ln(a/S) from Raster Calculator.
Average, l = 6.91

## Slide 26: Numerical Example
Given
Ko=10 m/hr
f=5 m-1
Qb = 0.8 m3/s
A (from GIS)
ne = 0.2
Raster calculator -( [ln(sca/S)] - 6.90)/5+0.46
Compute
R=0.0002 m/h
l=6.90
T=2 m2/hr

## Slide 27: Calculating Runoff from 25 mm Rainstorm
Flat area’s and z <= 0
  Area fraction (81 + 1246)/15893=8.3%
  All rainfall ( 25 mm) is runoff
0 < z  rainfall/effective porosity = 0.025/0.2 = 0.125 m
  Area fraction 546/15893 = 3.4%
  Runoff is P-z*0.2
  (1 / [Sat_during_rain ]) * (0.025 - (0.2 * [z]))
  Mean runoff 0.0113 m =11.3 mm
z > 0.125 m
  Area fraction 14020/15893 = 88.2 %
  All rainfall infiltrates
Area Average runoff
  11.3 * 0.025 + 25 * 0.083 = 2.47 mm
  Volume = 0.00247 * 15893 * 30 * 30 = 35410 m3