## Slide 1: Kurva Beban Harian (Daily Load Curve)

## Slide 2: Kurva Beban Harian (Daily Load Curve)
Kurva Beban Harian adalah sebuah kurva beban dalam range waktu 24 jam yang menunjukkan nilai penggunaan energi listrik untuk sebuah penyulang tiap rentang 1 menit/ 30 menit/ tiap jam.
Kurva beban harian dapat diolah menjadi kurva durasi beban (Load Duration Curve) dan dapat digunakan untuk mengukur parameter penyulang seperti:
  Beban puncak
  Beban rata-rata
  Load factor
  Utility factor
  Diversity factor

## Slide 3: Kurva Beban Harian (Daily Load Curve)

## Slide 4: Kurva Beban Harian (Daily Load Curve)
  Beban puncak
  Merepresentasikan penggunaan beban maksimum yang muncul dalam kurun waktu 24 jam.
  Beban rata-rata
  Beban rata-rata merupakan rata-rata penggunaan energi listrik dalam kurun waktu 24 jam.
  Load factor
  perbandingan antara beban rata-rata dengan beban puncak
  Utility factor
  Diversity factor

## Slide 5: Kurva Durasi Beban (Load Duration Curve)
Dalam kurva ini, elemen beban dari kurva beban harian disusun dalam urutan besaran turun. Jadi, area di bawah kurva durasi beban dan area di bawah kurva beban adalah sama. Gambar berikut menunjukkan contoh kurva beban dan kurva durasi beban.

## Slide 6: Contoh Soal

## Slide 7: Soal