## Slide 1
TERMODINAMIKA - USAHA
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
Oleh : Aulia Siti Aisjah
Tutug Dhanardono

## Slide 2
Gas ideal
Usaha dan proses
Pengantar
Materi
Contoh Soal
Latihan
Asesmen
Ringkasan
Hk Termodinamika

## Slide 3: Pengantar
Ringkasan
Materi
Contoh Soal
Latihan
Pengantar
Termodinamika mempelajari perubahan energi panas menjadi kerja mekanik (atau ke bentuk energi lain), dan bagaimana perubahan ini berhubungan dengan sifat bahan.
Asesmen

## Slide 4: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
GAS IDEAL
Asesmen
Gas ideal adalah gas yang mempunyai kepadatan yang sangat rendah. Pada kepadatan cukup rendah, semua gas nyata cenderung menyerupai sifat-sifat gas ideal.
Menurut Boyle, bila massa dan temperatur gas dijaga konstan, sedangkan volumenya diubah, maka tekanan gas akan berubah sedemikian rupa sehingga perkalian antara tekanan dan volume adalah tetap,
pV = p1V1 = p2V2 = …………= tetap
Tetapi bila gas tersebut terkompresi pada temperatur hingga mendekati menjadi cair, maka perkalian tekanan dan volume tidak tetap.

## Slide 5: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Menurut Gay-Lussac, bila gas dilakukan proses dengan tekanan konstan, maka volume akan sebanding dengan temperatur. Dan gabungan dari kedua pendapat tersebut menghasilkan hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu
pV/T = tetap (hukum Boyle-Gay-Lussac)
secara eksperimen untuk semua jenis gas diperoleh :
pV = nRT atau pV/nT = R
dengan n adalah massa gas dalam mole.
GAS IDEAL

## Slide 6: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Untuk semua jenis gas, harga pV/nT adalah sama pada tekanan yang rendah, walaupun diproses dengan temperatur tetap (isotermal) dengan besar yang berbeda-beda. Oleh karena itu R disebut konstanta umum gas. Jadi harga pV/nT = R yang tetap untuk kondisi tekanan yang rendah.
Didefinisikan suatu gas ideal, yaitu suatu gas yang mempunyai harga R tetap untuk semua tekanan, sehingga dapat ditulis :
pV = nRT
Secara eksperimen, untuk setiap gas pada tekanan rendah harga R adalah : R = 8,1349 joule/mole K
= 1,986 kalori/mole K.
GAS IDEAL
Persamaan Gas ideal

## Slide 7: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Secara eksperimen, untuk setiap gas pada tekanan rendah harga R adalah :
R = 8,1349 joule/mole K
= 1,986 kalori/mole K.
Persamaan keadaan gas ideal sering juga ditulis sebagai :
pV = n k T
dengan
k = R/N0 = 1.38 x 10-23 J/K, yaitu konstanta Boltzman.
N0 = 6,023 x 1023 molekul mole-1, = bilangan Avogadro.
GAS IDEAL

## Slide 8: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Perhatikan suatu silinder yang berisi fluida dilengkapi dengan piston. Penampang silinder adalah A dan tekanan yang dikenakan oleh sistem pada permukaan piston adalah p. gaya yang dikenakan oleh sistem adalah pA. Jika piston bergerak sejauh dx, maka usaha dW oleh gaya ini sama dengan :
dW = F dx = p A dx
Tetapi A dx = dV
dengan dV adalah perubahan volume dari sistem. Jadi
dW = p dV,
A
P
dx
USAHA PADA FLUIDA

## Slide 9: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
USAHA PADA FLUIDA
Asesmen
Bila volume berubah V1 menjadi V2, dengan tekanan tetap, maka
W12 = p(V2 – V1)
p
v1
v2
v
1
2
Gambar diagram pV

## Slide 10: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Hukum- Dasar Termodinamika
Asesmen
HUKUM KENOL TERMODINAMIKA
Hukum ini menyatakan bahwa jika dua sistem termal dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam keadaan setimbang termal satu dengan lainnya.
Kesetimbangan termal berarti bahwa bila dua sistem disentuhkan tidak akan ada transfer panas pada keduanya.
HUKUM PERTAMA TERMODINAMIKA
Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem.

## Slide 11: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Hukum- Dasar Termodinamika
Asesmen
HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. HUKUM KETIGA TERMODINAMIKA Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol.

## Slide 12: Pengantar
Ringkasan
Contoh Soal
Latihan
Asesmen
Suatu sistem diproses mengalami perubahan dari keadaan setimbang awal 1 ke keadaan setimbang akhir 2.
Selama proses berlangsung, sistem menyerap panas Q dan melakukan kerja W.
Untuk bermacam-macam perlakukan proses, ternyata perbedaaan antara besar panas, Q, yang diserap dan kerja, W, yang dilakukan oleh sistem selalu sama. Harga (Q-W) adalah tetap, hanya tergantung dari keadaan awal 1 dan keadaan akhir 2 sistem tersebut, sama sekali tidak tergantung pada prosesnya.
HUKUM TERMODINAMIKA I
Materi
Pengantar

## Slide 13: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Bila panas yang ditransfer sangat kecil dQ, usaha yang dilakukan hanya sangat kecil dW, dan hanya terjadi perubahan tenaga dalam yang sangat kecil dU, maka hukum termodinamika pertama dapat ditulis :
dU = dQ – dW
Jika kerja hanya mungkin terjadi dengan cara ekspansi dan kompresi, maka dW = p dV, dan
dU = dQ – pdV
Ini adalah bentuk diferensial dari hukum Termodinamika pertama yang dapat diaplikasikan pada gas, cairan, dan padatan.
HUKUM TERMODINAMIKA I

## Slide 14: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Bila keadaan awal sistem tersebut berenergi dalam U1 dan pada keadaan akhir berenergi dalam U2, maka dapat dituliskan :
ΔU = U2 – U1 = Q - W
Hukum termodinamika pertama
ΔU = U2 – U1 adalah perubahan energi dalam sistem.
Q positif bila : sistem menyerap kalor
Q negatif bila : sistem mengeluarkan kalor
W positif bila : sistem melakukan kerja, F dan ds berarah sama.
W negatif bila :dilakukan kerja pada sistem, F dan ds berlawanan arah.
HUKUM TERMODINAMIKA I

## Slide 15: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES DAN KERJA (USAHA)
Asesmen
Dalam proses reversibel, sistem menjalani proses dapat dikembalikan ke kondisi awal di sepanjang jalan yang sama pada diagram PV, dan setiap titik di sepanjang jalan ini adalah keadaan setimbang.
Sebuah proses yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disebut proses irreversible (semua proses di alam adalah irreversible).

## Slide 16: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES DAN KERJA (USAHA)
Asesmen
Proses dalam termodinamika adalah memberi perlakukan pada suatu sistem dengan kondisi fisis tertentu. Berbagai proses yang dilakukan terhadap suatu sistem yang terdiri dari silinder berisi gas ideal.
PROSES ISOTERMIS (proses dengan suhu tetap)
PROSES ISOBARIS (proses dengan tekanan tetap)
PROSES ISOKORIS (proses dengan volume tetap)
PROSES ADIABATIS (selama proses tidak ada panas yang masuk atau keluar sistem)

## Slide 17: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES ISOTERMIS (PROSES DENGAN TEMPERATUR TETAP)
Asesmen
Sistem berupa silinder berisi gas yang dilengkapi dengan piston dapat bergerak bebas tanpa gesekan. Luas penampang piston A dan tekanan pada penampang piston adalah p. Temperatur gas dijaga tetap dengan menggunakan reservoir bertemperatur T.
A
P, V, T
ds
T
reservoir
Jika gas mengembang hingga piston bergeser ke atas sejauh ds yang sangat kecil, maka kerja yang dilakukan oleh gas adalah : dW = F.ds = p A ds = p dV
dengan dV adalah perubahan volume sangat kecil dari gas.

## Slide 18: Materi
Kerja total W yang dilakukan oleh gas dari keadaan awal 1 ke keadaan akhir 2 dapat dihitung dengan mengintegrasikan volume, yaitu
W12 = ∫ dW = ∫ pdV
sedangkan pV = nRT, dan karena temperatur tetap, maka
W12 = nRT ∫ dV/V
W12 = nRT ln(V2 /V1 ) Kerja yang dilakukan oleh gas dengan proses isotermis
Diagram pV proses isotermis. Kerja W yang dilakukan oleh gas ialah sebesar luasan yang dibatasi oleh kurva isoterm, garis V1, garis V2, dan sumbu V.
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Keadaan awal (1)
Keadaan akhir (2)
Garis isotermis (suhu sama)
p
p1
V2
p2
V1
V

## Slide 19: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES ISOTERMIS
Asesmen
Menurut hukum termodinamika pertama :
ΔU = Q – W
karena U = U(T) sedangkan T tetap, maka ΔU = 0, sehingga
Q = W12 = nRT ln(V2 /V1 )
Jadi dalam proses isotermal, panas yang diberikan kepada sistem seluruhnya digunakan untuk melakukan kerja.

## Slide 20: PROSES ISOBARIS
Bila selama proses dari keadaan 1 ke 2 tekanan p dapat dijaga tetap, volume dibiarkan berubah sehingga tekanan di dalam silinder selalu tetap, maka prosesnya disebut proses isobarik dan kerja yang dilakukan gas adalah :
W12 = ∫ pdV = p ∫ dV
W12 = p (V2 - V1 ) Usaha proses isobarik
dan karena V2 > V1 maka usaha dilakukan oleh gas adalah positif.
Diagram pV untuk usaha dalam proses isobaris.
Besarnya usaha yang dilakukan oleh gas pada tekanan tetap adalah W, merupakan luasan tertutup yang dibatasi oleh kurva tekanan tetap, garis volume V1, garis volume V2, dan sumbu V

## Slide 21: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES ISOKORIS
Asesmen
Bila volume silinder dijaga tetap (piston pada sistem gambar dipertahankan tidak dapat bergeser), maka proses yang diperlakukan pada gas ideal yang berada didalam silinder dinamakan proses isokoris (proses dengan volume tetap).
Karena volume tidak berubah, V1 = V2, maka persamaan usaha menjadi :
A
P
T
V
W12 = 0 Usaha proses isokorik

## Slide 22: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Ini berarti tidak ada usaha yang dilakukan oleh atau dikenakan pada sistem.
Diagram pV terlihat seperti pada gambar.
PROSES ISOKORIS

## Slide 23: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES ADIABATIS
Asesmen
Bila sistem diproses dengan menjaga tidak ada kalor (panas) masuk atau keluar dari sistem tersebut, maka prosesnya dinamakan proses adiabatik. Untuk melaksanakan proses seperti ini, sistem dibungkus (dilindungi) dengan bahan isolasi panas secara sempurna, seperti bahan asbes, batu tahan api, gabus, dan sebagainya. Temperatur disekitar dijaga tetap sama dengan temperatur sistem. Proses yang mendekati adiabatis dapat juga diperoleh dengan melakukan proses secara cepat.

## Slide 24: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
PROSES ADIABATIS
Asesmen
Pada proses ini, dQ = 0, dU = n Cv dT, (Cv kapasitas panas molar pada volume tetap) dan dW = pdV, sehingga hukum termodinamika pertama menjadi :
0 = n Cv dT + p dV
atau
n Cv dT = - p dV
Hubungan p, V, T dalam proses adiabatis
Tanda minus menunjukkan bahwa bila dT bertambah, maka dV berkurang dan sebaliknya.

## Slide 25: Materi
Dari persamaan keadaan :
p dV + V dp = n R dT
Eliminasi dT dari kedua persamaan terakhir diatas dan gantikan
Cp – Cv = nR, (Cp kapasitas panas molar pada tekanan tetap)
diperoleh :
maka
Untuk memperoleh hubungan antara p dan V pada perubahan adiabatik terbatas, persamaan diatas diintegralkan :
ln p + ln V = tetap
Hubungan p, V, T dalam proses adiabatis
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen

## Slide 26: Materi
maka : p1 V1ɣ = p2 V2ɣ = p3 V3ɣ = ………….= tetap = K
Diagram pV untuk proses adiabatis dapat dilihat pada gambar disamping.
Perbandingan dengan diagram pV untuk proses isotermis dibawah.
p
V1
V2
V
p
V1
V2
Garis isotermis
Garis adiabatis
V
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen

## Slide 27: Materi
Kerja yang dilakukan oleh gas ideal pada proses adiabatis adalah :
W12 = ∫ p dV dan karena pVγ = K  p = K/Vγ
W12 = K ∫ dV/Vγ
W12 = (K V21-γ - KV11-γ)/(1 - ɣ)
dan karena pV γ = p1V1 γ = p2V2 γ = K, maka
Usaha dalam proses adiabatis
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen

## Slide 28: Materi
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Proses siklus adalah suatu proses terdiri dari rangkaian operasi, dimulai dari keadaan awal tertentu kemudian diberi perlakuan (diproses) sampai ke keadaan berikutnya, dan seterusnya sampai akhirnya kembali keadaan semula.
Setiap operasi ditunjukkan oleh kurva bersangkutan. Kerja total yang dilakukan oleh bahannya selama satu siklus ditunjukkan dengan besarnya luasan tertutup yang dibatasi kurva-kurva tersebut, yaitu W.
diagram p-V proses siklus
PROSES SIKLUS
W

## Slide 29
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Contoh soal
Latihan Soal
Sebuah sistem berisi gas ideal, mula-mula volumenya 0,2 m3 dan tekanannya 1,5x105 Pa. Gas diekspansi secara adiabatis sehingga volumenya menjadi 0,25 m3 Hitung usaha yang dilakukan oleh gas, bila diketahui  = 5/2.
Penyelesaian :
p1 V1ɣ = p2 V2ɣ  (1,5 . 10) x (0,2)5/2 = p2 (0,25)5/2
P2 = (1,5 . 105 ) x (0,2)5/2 / (0,25)5/2 = 0,86 x 105 Pa

## Slide 30
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Asesmen
Latihan Soal
Contoh soal

## Slide 31: Ringkasan
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Persamaan gas ideal : pV = n R t atau pV = n k T
Kerja yang dilakukan oleh gas
  W12 = nRT ln(V2 /V1 ) dengan proses isotermis
  W12 = p(V1 – V2) dengan proses isobaris
  W12 = 0 dengan proses isokorik
  dengan proses adiabatis
Asesmen
RINGKASAN

## Slide 32
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Ringkasan
Asesmen
LATIHAN
Gambar di bawah menunjukkan suatu gas yang volumenya diekspansi dari v0 hingga menjadi 4V0 sedangkan tekanannya menurun dari p0 menjadi ¼ p0 . Jika V0 = 1 m3 dan p0 = 40 Pa, hitung usaha yang dilakukan oleh gas tersebut bila a) melalui lintasan A, b) melalui lintasan B, c) melalui lintasan C.

## Slide 33
Ringkasan
Materi
Latihan
Pengantar
Contoh Soal
Ringkasan
Asesmen
LATIHAN
Thermodynamic system is taken from state A to state B to state C, and then back to A,as shown in the p-V diagram of Fig. a. The vertical scale is set by p s = 40 Pa, and the horizontal scale is set by Vs = 4.0 m3 . (a) –(g) Complete the table in Fig. b by inserting a plus sign, a minus sign, or zero in each indicated cell. (h) What is the net work done by the system as if moves once through the cycle ABCD?.

## Slide 34
SEKIAN
&
TERIMAKASIH