## Slide 1: hujan
PENGUKURAN & DATA

## Slide 2: HUJAN
Hujan adalah salah satu bentuk presipitas yang penting.
Air hujan yang jatuh yang sampai permukaan tanah disebut hujan, karena hujan yang sampai permukaan tanah itulah yang dapat diukur.

## Slide 3
Tinggi hujan (d) adalah banyaknya hujan yang dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan datar (mm).
Intensitas (I) adalah laju hujan atau tinggi air per satuan waktu (mm/menit, mm/jam, mm/hari).
Durasi (t) adalah lamanya hujan yang terjadi (menit, jam).
Frekuensi adalah frekuensi kejadian hujan yang ekstrem (maksimum atau minimum), dinyatakan dalam waktu ulang (T), misal sekali dalam T tahun.
Luas penyebaran hujan (A) adalah luas geografis (km2).

## Slide 4: ALAT PENGUKUR
  Penakar hujan biasa (ORR – Ordinary Rainfall Recorder)

## Slide 5: ALAT PENGUKUR
  Penakar hujan otomatis (ARR – Automatic Rainfall Recorder)

## Slide 6
ORR

## Slide 7
ARR

## Slide 9
Tipping Bucket

## Slide 10
Contoh Data Hujan ORR

## Slide 11
Contoh Data Hujan ARR

## Slide 12: hujan
HUJAN KAWASAN

## Slide 13
Data hujan dari ORR atau ARR adalah data tinggi hujan titik (Point Rainfall).
Dari tinggi hujan titik ditiap pos dianalisis menjadi tinggi hujan yang menggambarkan tinggi hujan pada suatu kawasan disebut hujan kawasan (Areal Rainfall)
Kawasan = Daerah Aliran Sungai (DAS)

## Slide 14: Cara Rata-rata Aljabar
Dimana :
R = tinggi curah hujan rata-rata
= tinggi curah hujan pada pos penakar 1,2, ...... ,n
n = banyaknya pos penakar

## Slide 15: Cara Polygon Thiessen
Didasarkan pada rata-rata timbang dengan masing-masing penakar mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan mengambar sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung di antara 2 buah pos penakar pada gambar di bawah ini

## Slide 17
Dimana :
A = luas areal total
R = tinggi curah hujan rata-rat areal
= tinggi curah hujan di pos 1,2, ....., n
= luas daerah pengaruh pos 1,2, .... , n

## Slide 18: Cara Isohyet
Berdasarkan data dari pos-pos penakar hujan dapat digambar kontur dengan perbedaan tinggi hujan (interval 10 s.d. 20 mm) tergantung pada ketelitian perhitungan yang diinginkan perencana. Kemudiaan diukur luas bagian diantara isohyet-isohyet yang berdekatan.
Jika garis-garis isohyet dapat digambar dengan teliti, maka cara isohyet adalah cara terbaik namun akan membutuhkan titik pengamatan atau pengukuran yang cukup banyak dan memiliki variasi hujan yang besar. Contoh garis-garis isoyet dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
◘ 1
A1
◘ 2
A2
◘ 3
A3
R1=10mm R2=20mm R3=30mm R4=40mm

## Slide 19
Dimana :
A = luas areal total
R = tinggi curah hujan rata-rat areal
= tinggi curah hujan di pos 1,2, ....., n
= luas daerah pengaruh pos 1,2, .... , n